PRECIZARI OBLIGATORII IN CEREREA DE OFERTA PENTRU CTA

Pentru a va oferta cat mai corect posibil o centrala de tratare a aerului NOVAIR, cererea dumneavoastra trebuie sa fie insotita de un minim de informatii tehnice, necesare pentru a individualiza tipul de echipament si caracteristicile acestuia. In acest scop va rugam sa completati urmatorul tabel cu cat mai multe date posibil:

| REFERINTE | DESCRIERE / EXEMPLU | DE COMPLETAT |
| --- | --- | --- |
| STRUCTURA PORTANATA | Tipul panoului: -otel galvanizat prevopsit, peraluman,otel inoxidabil AISI 304,etc. Tipul izolatiei: -spuma poliuretanica injectata cu densitatea de 45 kg/m3, vata minerala cu densitatea de 80 kg/m3 Grosimea panoului: 25, 50 sau 60 mm |  |
| TIPOLOGIA CONSTRUCTIVA | -In linie. -In linie cu camera de amestec. -Pe doua nivele (Double deck unit) |  |
| DEBIT DE AER | La introducere / la evacuare [m3/h] |  |
| PRESIUNE STATICA UTILA | La introducere / la evacuare [Pa] |  |
| SECTIUNI DE FILTRARE | Tipul si eficienta filtrelor necesare: -Filtre de praf dur (clasa G1 ÷ G4), -Filtre de praf fin (clasa F5 ÷ F9) -Filtre absolute Hepa (clasa H10 ÷ H17) |  |
| UNITATI DE RECUPERARE A CALDURII | Tipul si caracteristicile, temperatura aerului si randamentul: - Recuperator de caldura cu placi fixe, fara jaluzele, cu jaluzele de by-pass, cu jaluzele de recirculare (40%-75%) - Recuperator de caldura rotativ (50%-80% - caldura sensibila), (55%-85% - caldura totala) - Recuperator cu conducte de caldura (40%-65%) |  |
| UNITATI DE SCHIMB TERMIC (putere [kW] la temp.agentului termic in –out) | Caracteristicile si datele functionale ale bateriilor: - Baterii de preincalzire - Baterii de racire si dezumidificare - Baterii de post-incalzire - Baterii de apa - Baterii electrice - Separator de picaturi |  |
| CONDITII DE UMIDITATE SI TEMPERATURA | Conditii termohigrometrice ale aerului la admisie, temperatura cu bulb uscat sau umed [0C] si umiditatea relativa [%]. Conditii termohigrometrice ale aerului refulat de unitate, temperatura cu bulb uscat sau umed [0C] si umiditatea relativa [%]. |  |
| AGENTUL TERMIC | Fluidul de schimb de caldura utilizat (apa, amestec, freon, abur, etc) si conditiile de temperatura respective (temperatura de evaporare sau condensare, temperatura de intrare si de iesire a fluidelor in cazul apei, amestecurilor sau alte fluide [0C] |  |
| CERINTE SPECIALE ALE CLIENTULUI |  |